# 智能一体球机说明书

球机安装前详细阅读本说明书将有助于避免操作的生疏和错误

## 关于预置位

球机可供设置的预置位有80个。

1.预置位的设置

1.1操作摇杆使球机对准到目标位置，并调整镜头变焦位置，按键盘 n+set（n=1-80） 即预置位设置完毕。

例如设定第1号预置位 1+set，第二号预置位，2+set.到80号预置位80+set

1.2预置位为覆盖设置，对同一预置位的设定，球机只认定您最后输入的设码。

2.预置位的调用；

单独调用预置位，n+call (n=1-80)。    例如调看第1号预置位1+call。

3.预置位的取消：

输入100+set，即设置一遍100号预置位即可清除前所有预置位（1-80号）。

4.注意事项：

由于用户所使用的键盘种类众多，各键盘功能键表达不尽相同，比如设置键可能为“set”、“shot+on”、“preset”等，调用键为“call”、“shot+ACK”、ACK.、RUN等等，具体操作请参考您所使用的键盘使用说明书！。

## 关于自动扫描及巡航

本机共设自动扫描线3条，自动巡航线6条，

1．扫描线的设置

本球机的扫描线设置由厂方设定的，用户需增设扫描线请与我公司联系。

2．扫描线的设置

输入120+set+n+set 设定第一条扫描速度，n=速度值（0-255）

输入121+set号指令，设定球机第一条扫描起始点

输入122+set号指令，设定球机第一条扫描结束点

输入123+set+n+set 设定第二条扫描速度，n=速度值（0-255）

输入124+set号指令，设定球机第二条扫描起始点

输入125+set号指令，设定球机第二条扫描结束点

输入126+set+n+set 设定第三条扫描速度，n=速度值（0-255）

输入127+set号指令，设定球机第三条扫描起始点

输入128+set号指令，设定球机第三条扫描结束点

3.扫描线状态的调用

第1条扫描线

121+call  顺时针扫描到 122点后往返扫描

122+call  逆时针扫描到 122点后往返扫描

第2条扫描线

124+call  顺时针扫描到 125点后往返扫描

125+call  逆时针扫描到 125点后往返扫描

第3条扫描线

127+call  顺时针扫描到 128点后往返扫描

128+call  逆时针扫描到 128点后往返扫描

注意：调用119+call，扫描线将从第一条走完自动进入第二条扫描线，直到第三条扫描结束后返回第一条继续….

4.扫描线的解除：

在扫描过程中任意控制指令即可解除自动扫描线状态

5.自动巡航线的设置

请先设定巡航点n+set（n=1-80）假定都已设定上，

注意：巡航点可根据需要设定多少

自动巡航的线调用

注意：球机的巡航程序由厂方设置，用户如需更改请与厂方联络。

5.1输入指令101+call按01-08预置位顺序巡航，每点位默认停留4秒。

5.2输入指令102+call按01-16预置位顺序巡航，每点位默认停留4秒

5.3输入指令103+call按17-32预置位顺序巡航，每点位默认停留4秒

5.4输入指令104+call按33-48预置位顺序巡航，每点位默认停留4秒

5.5输入指令105+call按49-64预置位顺序巡航，每点位默认停留4秒

5.6输入指令106+call按65-80预置位顺序巡航，每点位默认停留4秒

6.自动巡航线的解除

巡航状态中操作摇杆或调用其他指令球机会结束自动巡航。

7.巡航时间设定（N=2-128 S）

7.1输入指令 101+set+N秒+set 巡航点01-08以每点间隔N秒巡航

7.2输入指令 102+set+N秒+set 巡航点01-16以每点间隔N秒巡航

7.3输入指令 103+set+N秒+set 巡航点17-32以每点间隔N秒巡航

7.4输入指令 104+set+N秒+set 巡航点33-48以每点间隔N秒巡航

7.5输入指令 105+set+N秒+set 巡航点49-64以每点间隔N秒巡航

7.6输入指令 106+set+N秒+set 巡航点65-80以每点间隔N秒巡航

## 关于摄像机设置

用户可以通过调用摄像机菜单方式更改摄像机菜单。

1．调用菜单

输入91+call指令，可在屏幕上显示相关摄像机的菜单。注意：并非所市

场上的摄像机都支持菜单显示。

2．更改参数

2.1 操作摇杆上下键用于选择所要更改的项目

2.2 操作腰杆左右键用于更改设定参数

2.3 操作变倍键确定所要修改项目

3．退出菜单

操作91+CALL或者摄像机菜单的EXIT一步步退出摄像机菜单

- 关于看守位

看守位是指将球机监视区域固定在某一位置，当无关人员操作球机时，在

停止操作一定时间后自动回到原位的的一种状态

设置看守位  110+set+N秒+set     N=6-255秒

默认没有看守位

取消看守位。110+set+0秒+set     把时间即N《6即取消看守位

说明，新版软件N小于6即可取消看守位

## 关于限位扫描（自动扫描 ）

## 自动功能调用：使用标准P-D的派生功能，即4+辅助+ON

## 自动功能调用解除：使用标准P-D的派生功能，即4+辅助+OFF或者任意其

## 它控制命令即可解除自动

## 球机指令总表

| 指令码 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 01-80 | 预置位设置码 |  |
| 81-90 | 保留 |  |
| 91 | 摄像机菜单调用码 | 91+call（并非所有摄像机有效） |
| 92 | 以停留点为圆自动往返 | 92+call或者 4+辅助+打开 |
| 99 | 软地址设置 | 99+set+当前地址+set+软地址+set |
| 100 | 预置位清除指令 | 100+set（清除所有预置位1-80号） |
| 101 | 01-08预置位顺序巡航 | 101+call巡航时间102set+N+set |
| 102 | 01-16预置位顺序巡航 | 102+call巡航时间102set+N+set |
| 103 | 17-32预置位顺序巡航 | 103+call巡航时间103set+N+set |
| 104 | 33-48预置位顺序巡航 | 104+call巡航时间104set+N+set |
| 105 | 49-64预置位顺序巡航 | 105+call巡航时间105set+N+set |
| 106 | 65-80预置位顺序巡航 | 106+call巡航时间106set+N+set |
| 107 | 保留 |  |
| 108 | 恢复回出厂设置 | 108+set |
| 109 | 保留 |  |
| 110 | 看守位 | 110+set+N秒+set N=0-5时取消 |
| 111 | 水平反向控制 | 111+set |
| 112 | 上下反向控制 | 112+set |
| 113 | 变倍反向控制 | 113+set |
| 114 | 红外灯 开/关 | 114+set |
| 119 | 所有扫描线调用 | 119+call |
| 120 | 第一条扫描线速度设置 | 120+set+n+set（n=1-255） |
| 121 | 第一条扫描线起点设置 | 121+set |
| 122 | 第一条扫描线终点设置 | 122+set |
| 123 | 第二条扫描线速度设置 | 123+set+n+set（n=1-255） |
| 124 | 第二条扫描线起点设置 | 124+set |
| 125 | 第二条扫描线终点设置 | 125+set |
| 126 | 第三条扫描线速度设置 | 126+set+n+set（n=1-255） |
| 127 | 第三条扫描线起点设置 | 127+set |
| 128 | 第三条扫描线终点设置 | 128+set |
|  | 第一条扫描线调用 | 121+call顺时针走向 122+call逆时针走向 |
|  | 第二条扫描线调用 | 124+call顺时针走向 125+call逆时针走向 |
|  | 第三条扫描线调用 | 127+call顺时针走向 128+call逆时针走向 |
|  | 软地址清除 | 99+set+当前受控软地址+set+0+set或者把所有硬地址都设置为ON |

## 球机性能表

| 项目 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电源适配 | DC12V |  |
| 转速 | 0.5度-40度/每秒 | 中高速系列0.5度-250度/每秒 |
| 预置位 | 80 |  |
| 扫描线 | 3条 |  |
| 巡航线 | 6条 |  |
| 摄像机适配 | TTL电平 |  |
| 协议适配 | P-P P-D |  |
| 波特率 |  | 1200bps/2400bs/4800bps/9600bps |
| 摄像机菜单 | 91+CALL |  |
| 址码范围 | 1-256 |  |
| 电压/功率 | DC12V | 24W |

## 标准配置及选择配置装箱单

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球主机 | 1 |  |
| 2 | 电源 | 1 |  |
| 3 | 标配支架 | 1 |  |
| 4 | 包装 | 1 |  |
| 5 | 说明书 | 1 |  |
| 6 | 合格证 | 1 |  |